# Technikai adatok:

Típus :				                          cross-cut/kereszt-vágás

Vágási szélesség:			             230mm

Vágási kapacitás:		                                      20 / 1 CD / 1 bankkártya

šíře střihu:					4x35 mm

Gyűjtőtartály űrtartalma:              		41 l

Tápellátás: 					230 V

Teljesítmény:					2,4 A

Méretek M / SZ / H: 				660x416x310 mm

Netto súly:					13,4 kg

Brutto súly:				             14,3 kg

7

# Használati utasítás

# OPUS VS 2000 CA

Ennek a leírásnak a célja, hogy helyesen és biztonságosan tudja használni az iratmegsemmisítőt.

# Biztonsági előírások:

A gép használatba helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági leírásokat és a használati utasítást. Őrizze meg ezeket a leírásokat, hogy bármikor segítségére lehessenek.

- Állítsa a gépet stabil, szilárd felületre, 230V-os konnektor közelébe.

- Portól, nedvességtől óvja a gépet.

- Ne tegye a gépet fűtő- és hűtő berendezés szomszédságába.

- Ne használjon a gép közelében robbanás és tűzveszélyes gázokat, folyadékokat.

- A csatlakozókábelt óvja meg mindennemű sérüléstől.

- Ha a gép nem üzemel, vagy áthelyezésre kerül, akkor mindig áramtalanítsa.

- A gép csak akkor van áramtalanítva, ha kihúzza a csatlakozót  a konnektorból.

- Gyerekektől tartsa távol a gépet.

- Mivel a gép forgó-vágófejjel rendelkezik,könnyen bedarálhatja a lezser ruházatot, ékszereket, hosszú hajat,stb.Ezért fokozottan ügyeljen ezekre!

- A fogadónyílás közelében fokozott figyelemmel tevékenykedjen

- A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja a használati utasítás szerint.

- Kísérje figyelemmel a gép működését. Meghibásodás esetén rögtön kapcsolja ki a gépet, és bízza a javítást szakképzett személyre

- A gépet + 8°C feletti hőmérsékletű zárt helységben használja

- Mielőtt leemelné az eszköz bármely részét (kiürítés,karbantartás,tisztítás v. más céllal) húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

- A helytelen kenőanyag tüzet okozhat.

- A gép használatakor mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.

- A gép javítását csak szakképzett személy végezheti.

1

Declaration of Conformity Prohlášení o shodě OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards: Opus Sp.z o.o. prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tento stroj, jehož se toto prohlášení týká, je ve shodě s následujícími směrnicemi EU a s nimi souvisejícími normami: 2006/95/WE; 2004/108/WE EN 60950-1:2001+A11:2004; PN- EN 55014-1:2007; PN-CISPR 16-1:1997+ A1:2000; N-CISPR 16-2:1999 Název : OPUS Sp. z o. o. Adresa : ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice Typ stroje / typ : Skartovačka / Shredder Model No / model : VS 2000 CA POLAND / Polsko ………………………………… Země (Podpis) 27.05.2005 Aleksander Macha datum jméno a příjmení

6

## Meghibásodások

Ha a gép nem , vagy rosszul működik ellenőrizze hogy:

- Csatlakoztatva van-e az elektromos hálózatba.

- A főkapcsoló „ON” pozícióban van-e.

- Nincsen-e papírelakadás.

- Nem melegedett-e túl a motor.

- Ha a vágófejrész helytelenül van a gyűjtőtartályra helyezve, a gép nem működik.

Egyéb meghibásodás esetén értesítse eladóját.

## Karbantartás:

A vágókéseket speciális-, vagy varrógép olajjal olajozza. Miután már párszor megtelt a gyűjtőtartály és kiürítette, elegendő pár papírlapot hosszanti és keresztirányban is megolajozni és behelyezni a vágónyílásba. Zúzás közben automatikusan bekerül az olaj a kések közé.

# Gyártó ajánlása:

- A gép CD / DVD / bankkártya, papír zúzására alkalmas.

- Rendszeresen ürítse ki a gyűjtőtartályt.

- A gép csak az eredeti gyűjtőtartállyal üzemeltethető.

- Ha huzamosabb ideig nem használja a gépet, a főfapcsolót kepcsolja  OFF pozícióba.

- A gép husszú élettertamának megőrzése érdekében ne zúzzon egyszerre több mint 20 lap  (70g/m2)papírt. Ne rakjon a gépbe lágy PVC fóliát, kréta-, újság- vagy kartonpapírt

- Figyelem! A gép nem alkalmas megszakítás nélküli, folyamatos munkavégzésre.

- Ajánlott 15 perc munka után 30 perc szünetet tartani.

- A gép túlmelegedés elleni biztonsággal vanm ellátva. Mielőtt túlmelegedne a motor, a gép magától leáll, majd 15-20perc után újra üzemklépes.

Figyelem! A fentebb leírtak nem betartása a jótállás elvesztéséhez vezethet!

# 2

# Gép leírása:

Összeállítás:

1.	Vegye szét a gépet és a gyűjtőkosarat. A kosár alján található 4 nyílásba nyomjy be a kerekeket ás rögzítse a gumigyűrűkkel.

2.  	Helyezze vissza a gépet a kosárra.

3.	Csatlakoztassa az elektromos hálózatba 230 V.

4.	A berendezés kapcsolóját allítsa ON/OFF pozícióba.

5.	Az iratmegsemmisítő munkavégzésre kész.

LCD kijelző:

Ikonok jelentése:

# 1.

# Ha a kijelzőn zöld színben ezt az ikont látja, akkor a gép folyamatosan dolgozik, a pontok a zúzás folyamatát mutatják.

2.

# Túlmelegedett a gép – 30 percre kapcsolja ki a gépet.

Túl sok papírt helyezett a fogadónyíllásba.

Rosszul behelyezett gyűjtőkosár.

Gép használata:

- ON/OFF – a berendezés automatikusan elindul, amint a zúzónyílásban papírt érzékel. Zőzás végeztével a gép automatikusan leáll.

- FWD (FORWARD) – ez a funkció a kések közti papírelakadás megszüntetésére szolgál. Használatához a berendezés  ON azaz bekapcsolt állapotben kell legyen.

- REV – ez a funkció szintén a kések közé szorult papírnyesedékek eltávolítását szolgálja.