Használati utasítás

CS 2208 AF

iratmegsemmisítőhöz

Paraméterek:

Típus:			                            cross-cut/kereszt-vágás

Vágási szélesség:                  	              220mm /122mm

Vágási kapacitás:		                            8*/ 1CD/ 1 bankkártya

Megsemmisítés típusa:		              kereszt-vágás  4x30mm

Gyűjtőtartály űrtartalma:		              22l

Tápellátás:				230 V / 50 Hz

Teljesítmény:				0,6 A

Méretek(HxSZxM) 			555x345x269 mm

Netto súly: 				9,2 kg

* papír 70g/m² / 80g/m²

1

Szerelési lap

| S.sz. | Átvétel dátuma | Befejezés dátuma | Javítás leírása | Szerviz pecsétje aláírása |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6

Fontos biztonsági tanácsok

- Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig.

- A gépet stabil, masszív, vízszintes felületre helyezze az elektromos csatlakozó közelében.

- Ne használja a berendezést nedves, poros helyen.

- Soha ne tegye az iratmegsemmisítőt hősugárzó és gőzölő berendezések közelébe, mint pl. vízforraló..

- Soha ne használjon éghető, szintetikus olaj- vagy petróleumalapú termékeket, pl. aeroszolokat bármilyen módon az eszköz közelében.

- Soha ne csatlakoztasson az elektromos hálózatba olyan készüléket, aminek a vezetékén sérülés van..

- Húzza ki a dugót a konnektorból, áthelyezés,tisztítás alkalmával vagy ha az eszköz nincs használatban,vagy.

- A gép csak akkor van üzemen kívül helyezve, ha kihúzta a dugót a konnektorból.

- Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat az iratmegsemmisítőtől.

- Mivel a gép forgó-vágófejjel rendelkezik, figyeljen rá mindig, hogy az ékszerek, haj vagy a lezser öltözék könnyen az eszközbe lóghat, ez pedig súlyos sérülésekhez vezethet.

- A mozgó alkatrészek veszélyt jelentenek. Tartsa megfelelő távolságban ujjait és más testrészeit

- A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja a használati utasítás szerint.

- Bármilyen működési rendellenesség, elakadás, meghibásodás,stb. esetén azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.

- A gépet + 8°C feletti hőmérsékletű zárt helységben használja..

- Mielőtt leemelné az eszköz tetejét (kiürítés,karbantartás,tisztítás v. más céllal) húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

- Amennyiben a forgókések kenéséhez helytelen anyagot használ, tűzveszélynek teszi ki magát és környezetét..

- A berendezést mindig a használati utasításnak megfelelően használja.

- A gép javítását csak szakképzett személy végezheti.

Gyártó ajánlása:

- Ez az iratmegsemmisítő kizárólag papír, CD és bankkártya megsemmisítésére alkalmas. Soha ne tegyen bele ettől eltérő anyagokat!.

- Ha az eszköz huzamosabb ideig  nincs használatbana kapcsolót állítsa „0”pozícióba.

- Rendszeresen még azelőtt ürítse ki a tárolót, mielőtt megtelik

- Mielőtt behelyezné a papírt a gépbe, távolítsa el róla a kapcsokat és más szilárd anyagokat.

- Az iratmegsemmisítőt csak a hozzá tartozó kosárral szabad használni.

- A berendezés hosszútávú megbízható működése érdekében egyszerre legfeljebb 8 papírlapot (70g/m²) helyezzen be. Ne daráljon műanyagot (kivéve CD vagy hitelkártya), öntapadós cetlit, fóliát, újság- vagy kartonpapírt.

3

Declaration of Conformity Deklaracja Zgodności OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards: Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi: 2006/95/WE; 2004/108/WE EN 60950-1 :2006+A1:2009; PN- EN 55014-1:2007; PN-CISPR 16-1:1997; PN-CISPR 16- 2 : 1999 Name/ Nazwa : OPUS Sp. z o. o. Address/ Adres : ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice Type of the machine / typ : Niszczarka / Shredder Model No / model : CS 2208 AF POLAND / Polska ………………………………… (Place / Kraj) (Signature / podpis) 22.07.2010 Krystian Nawrat (Date / Data) (Full Name/ Imię i Nazwisko)

- FIGYELEM! Az irodai iratmegsemmisítők nem folyamatos munkavégzésre vannak gyártva. Ajánlott 2 perc használat után 4 perc szünetet tartani. Folyamatos igénybevétel esetén a gép leállhat. Gyakori túlterhelés a gép meghibásodásához vezethet!

4

## Meghibásodások

| Hiba | Ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A készülék nem reagál a papír behelyezésére.. | 1. Lehetséges, hogy a hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózatba. 2. Lehetséges, hogy túl vékony a papír, hogy a szenzor érzékelje. 3. Túlmelegedett a motor. 4. Papírtorlódás lépett fel.. | 1. Ellenőrizze a dugót és az elektromos ellátást. 2. Próbálkozzon egy vastagabb papírral egyszer, majd próbálja meg újra az előbbivel. 3. Várjon körülbelül 30 percet, majd próbálja meg újra. 4. Hagyja a készüléket fordítva működni, távolítsa el a beszorult papírt, majd próbálja meg újra működtetni. |
| Nem áll le a készülék a vágási folyamat végén. | A mechanikus szenzort kitakarja papírmaradék.. | Tisztítsa meg a papírbemeneti részét a gépnek és próbálja meg újra |
| Magas zajszint. | Nem vízszintes felületen áll a gép. | Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre. |
| A gép nem tud papírt vágni. | Túl sok a papír a nyílásban. 2. A behelyezett papírméret túl nagy a papírvágónak. 3. A papír nem megfelelően lett a nyílása helyezve.. | 1. Ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű papírt használt-e. 2. Módosítsa a készülék működési irányát és távolítsa el a papírt, majd próbálkozzon újra. 3. Helyezze be a papírt függőlegesen. |

Figyelem:A használati utasítás be nem tartása a garancia elvesztésével jár!

Használatba helyezés:

### A gépet állítsa stabil, vízszintes felületre.

### Mielőtt elektromos feszültség alá helyezné az eszközt, győződjön meg róla, hogy a gép kapcsológombja „0” pozícióban van.

### Csatlakoztatás után kapcsolja „I” pozícióba→ világít a készenlétet jelző dióda.

### Helyezze a papírt a darálónyílásba (függőlegesen, a nyílás közepébe). A szenzor indítja a vágófejeket, amíg papírlapok vannak a gépbe adagolva. Papírméret 220mm, ha ettől nagyobb a papír, akkor hajtsa félbe, vagy vágja kisebbre. Egyszerre maximum 8drb 80g/m² papírlapot tehet a gépbe.

### A gép automatikus papíradagolóval van ellátva. Amennyiben az adagolót fogja használni, kapcsolja a főkapcsolót „FWD” pozícióba.

### CD/DVD , bankkártya megsemmisítésére is alkalmas a berendezés. Egyszerre csak egy  CD vagy DVD vagy kártya helyezhető a gépbe. Nem lehet egyszerre papírt és CD-t vagy DVD-t, vagy kártyát zúzni

### A gép túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, tehát magától kikapcsol, kivillan a piros dióda. Miután lehűlt a motor, folytatódhat a zúzás.

### Amint befelyezte a munkát, kapcsolja a gépet „O” pozícióba.

### Papírtorlódás esetén vegye ki a papírt, vagy kapcsolja a gépet „REV” pozícióba,

### hogy megszűnjön a papírtorlódás.

# Tisztítás:

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból, mielőtt  megtisztítja.

- Ürítse ki a tárolót.

- Felületi tisztítás—a berendezés felületi szennyeződéseit puha nedves ronggyal  távolítsa el. A berendezést nem szabad vízbe mártani! Soha ne használjon éghető, szintetikus vagy alkoholos tisztítószereket. Ilyen anyagok használata károsíthatja a berendezés felületét és tűzveszélyes!

# Karbantartás:

- Mielőtt hozzáfogna a karbantartáshoz, húzza ki a gép csatlakozóját az elektromos hálózatból!

- A vágókések rendszeres karbantartása elősegíti a gép teljesítménymegőrzését, csendes működését és meghosszabbítja a gép élettartamát.

- A vágókéseket speciális-, vagy varrógép olajjal olajozza. Miután már párszor megtelt a gyűjtőtartály és kiürítette, elegendő pár papírlapot hosszanti és keresztirányban is megolajozni és behelyezni a vágónyílásba. Zúzás közben automatikusan bekerül az olaj a kések közé.

2